| Технические характеристики основных исполнений бесконтактных переключателей СПП |
| --- |
| Тип СПП | Габариты корпуса, мм | Напряжение питания, В | Выполняемая функция | Схема подключения к технологическому оборудованию | Номинальное значение расстояния воздействия, мм | Коммути-руемый ток, мА | Частота комму-тации, Гц |
|  | ( - длина (длина ( ширина ( толщина) | 10-30 В постоянное | 90-250 В переменное | Замыкание | Размыкание | исключающее ИЛИ |  |  |  |  |
| 0002 | М16(1 – 78 | + |  | + |  |  | 3 | 2-3 | 200 | 600 |
| 12А1 | М12(1 – 75 | + |  | + |  |  | 5 | 2-3 | 200 | 600 |
| 10А1П | 60( 61 (12 | + |  | + |  |  | 4 | 1,7-2,7 | 100 | 600 |
| 18А1М | М18(1 – 100 | + |  |  |  | + | 4 | 4-6 | 100 | 600 |
| 18Б1 | М18(1 – 100 | + |  | + |  |  | 6 | 4-6 | 200 | 600 |
| 18В1 | М18-78 |  | + | + |  |  | 2 | 4-5 | 200 | 15 |
| 22Б1 | М22(1,5 – 110 | + |  | + |  |  | 6 | 6-8 | 200 | 600 |
| 22В1 | М22-78 |  | + | + |  |  | 2 | 6-7 | 200 | 15 |
| 36Б1 | М36(1,5 - 92 | + |  | + |  |  | 6 | 15-20 | 200 | 600 |
| 18Б1М | М18(1 – 100 | + |  |  |  | + | 1 | 4-6 | 200 | 600 |
| 22Б1 П-01 | 46(42(22 | + |  | + |  |  | 6 | 3-5 | 200 | 600 |
| 36Б3П | 55(55(45 | + |  | + |  |  | 6 | 20 | 200 | 600 |
| 8Б1 | М8(1-50 | + |  | + |  |  | 6 | 1,0 | 100 | 1200 |
| 12Б14 | М12(1-50 | + |  | + |  |  | 6 | 2,0 | 200 | 600 |
| 12А15 | М8(1-50 | 5±0,5 В |  | + |  |  | 5 | 2,0 | 50 | 600 |